|  | www.marcobravo.ru Тел.: +7 (495) 227-2637 |
| --- | --- |

Эмовекс

стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия

Упаковка – канистра 35кг (30 л.)

Назначение: "хлорная" дезинфекция.

Препарат быстро действует на бактерии, вирусы и грибы; сдерживает развитие органических частиц и предупреждает образование известкового налёта.

Применение: препарат дозируется с помощью автоматической  системы. При её отсутствии рекомендуется  растворить препарат в отдельной ёмкости, понижая исходную концентрацию в 5-10 раз, а затем полученный раствор добавить в воду бассейна вблизи места подачи.

Рекомендуемые дозировки:

- текущая обработка - 40 мл (48г) на 10 м³ воды;

добавляется ежечасно в течение всего времени пользования бассейном и не требует технического перерыва.

- "ударная" обработка - 210 мл (250г) на 10 м³ воды;

добавляется единовременно и требует технического перерыва в работе бассейна на 12 часов.

При интенсивном использовании бассейна в дневное время дозировку следует увеличить в два раза.

Контроль: измеренное с помощью тестера хлора содержание свободного хлора в воде бассейна после обработки и перемешивания должно составлять 0,3-0,6 мг/л.

Меры предосторожности:

- беречь от детей;

- не смешивать с другими химическими препаратами;

- при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: гипохлорит натрия, стабилизатор, умягчитель;

содержание активного хлора - не менее 130 г/л.

Срок годности: шесть месяцев с даты изготовления.

Условия хранения: хранить при t не выше 25ºС в сухом проветриваемом помещении и герметично закрытой упаковке; вдали от кислот; беречь от прямых солнечных лучей.

| Дозировка, мл | Объём бассейна, м³ |
| --- | --- |
|  | до 20 | до 40 | до 60 | до 80 | до 100 | до 120 |
| текущая дезинфекция | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 |
| "ударная" дезинфекция | 420 | 480 | 1260 | 1680 | 2100 | 2500 |

Эмовекс в канистрах по 35 литров (30 кг)